杭州厚辉塑料五金有限公司新建项目

竣工环境保护验收意见

2020年6月24日，杭州厚辉塑料五金有限公司根据《杭州厚辉塑料五金有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区戴村镇半山村。

建设内容及建设规模：年喷塑加工20万件。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 杭州厚辉塑料五金有限公司位于杭州市萧山区戴村镇半山村，租用丁永林个人所属的现有工业用房作为生产场所，厂房面积为180平方米，总投资50万元，目前主要进行喷塑加工。

# 本项目为新建项目，2010年9月企业委托煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所为该项目编制了《杭州厚辉塑料五金有限公司新建项目环境影响报告表》，2010年9月14日该项目通过杭州市萧山区环境保护局审批（萧环建[2010]2198号）；审批内容为年产五金机械配件、汽车配件、冲压件20吨、电气配件100套、塑料制品10吨、喷塑加工20万件。目前企业年产五金机械配件、汽车配件、冲压件20吨、电气配件100套、塑料制品10吨项目实际未投入生产，企业承诺今后也不再实施生产。企业实际生产规模为：年喷塑加工20万件。

# 项目自2010年9月开始建设，2010年12月建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资50万元，环保投资3万元，占实际总投资的6.0%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为原萧山区环保局审批的萧环建[2010]2198号文项目，即杭州厚辉塑料五金有限公司新建项目（审批内容为年产五金机械配件、汽车配件、冲压件20吨、电气配件100套、塑料制品10吨、喷塑加工20万件。目前企业年产五金机械配件、汽车配件、冲压件20吨、电气配件100套、塑料制品10吨项目实际未投入生产，企业承诺今后也不再实施生产。企业实际生产规模为：年喷塑加工20万件）。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目实施部分（年喷塑加工20万件）地址、生产工艺、生产规模与环评及批复基本一致。无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目无生产性废水的产生与外排，外排的主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后纳入戴村镇污水综合管网，送杭州萧山污水处理厂处理后达标排放。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目烘箱以电为能源，无燃烧废气的产生与排放，根据环评喷塑后的加热固化过程挥发的有机废气极少，可忽略不计，加强车间通风，因此项目废气主要为喷塑粉尘。

# 本项目喷塑在较密闭的喷粉室内进行，用喷枪手工喷涂，产生的喷塑粉尘由流水线自带配套的布袋除尘装置除尘后经 15 米高排气筒高空排放，收集的粉尘回用于生产。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是喷塑流水线等生产设备和环保设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为除尘器产生的喷塑粉尘以及员工生活垃圾。

# 喷塑粉尘经收集后回用于生产；职工生活垃圾委托当地环卫部门清运。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第 0609002 号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年6月13日-6月14日监测期间，杭州厚辉塑料五金有限公司生活污水排放口中 pH 值、化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2. 废气

根据监测结果，2020年6月13日-6月14日监测期间，喷塑废气处理设施两个排放口中颗粒物的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准中的相关标准限值要求。

2020年6月13日-6月14日监测期间内，厂界无组织废气各监测点中非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准中的相关标准限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年6月13日-6月14日监测周期内，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类标准要求。

4. 固废

# 本项目产生的喷塑粉尘经收集后回用于生产；职工生活垃圾委托当地环卫部门清运。

5. 污染物排污总量

经核算，企业颗粒物排放总量为 0.226t/a。颗粒物排放总量符合环评总量颗粒物0.285t/a 的要求。企业无生产性废水的产生与排放，排放的仅为职工生活污水，本次验收废水不纳入总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经预处理达标后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州厚辉塑料五金有限公司新建项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

# 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

# 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

# 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州厚辉塑料五金有限公司

2020年6月24日