杭州开元之江清洗连锁有限公司技改项目竣工环境保护验收意见

2020年6月29日，杭州开元之江清洗连锁有限公司根据《杭州开元之江清洗连锁有限公司技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区所前镇恒发路7号。

建设内容及建设规模：审批内容为年产服装1万套、年清洗棉织品5000吨，目前企业年产服装1万套项目实际未投入生产，企业承诺今后也将不再生产，企业实际规模为年清洗棉织品5000吨。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 杭州开元之江清洗连锁有限公司（原名：杭州开元之江清洗有限公司），于1993年10月成立于萧山小南门，主要从事棉织品的清洗，外墙清洗、地面与地毯清洗等业务，兼营服装加工。企业于2006年11月搬迁至萧山区所前镇恒发路7号，委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院（原煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所）编制《杭州开元之江清洗有限公司建设项目后评价》，并通过环保审批，审批规模为年产服装1万套，年清洗棉织品4700吨，该项目未进行环保“三同时”验收。

# 因发展需要，精简公司结构，优化能源及人员配置，节省企业运营成本，企业决定对现有生产线实行技改，总投资1200万元用于购买新型设备，同时淘汰部分旧设备。

# 本项目为技改项目，2011年11月企业委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院为该项目编制了《杭州开元之江清洗连锁有限公司技改项目环境影响报告表》，2011年12月19日该项目通过杭州市萧山区环境保护局审批(萧环建[2011]2724号)；审批内容为年产服装1万套、年清洗棉织品5000吨，目前企业年产服装1万套项目实际未投入生产，企业承诺今后也将不再生产，企业实际规模为年清洗棉织品5000吨。

# 项目自2011年12月开始建设，2012年6月建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资1200万元，环保投资30万元，占实际总投资的2.5%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为原萧山区环保局审批的萧环建[2011]2724号文项目，即杭州开元之江清洗连锁有限公司技改项目（审批内容为年产服装1万套、年清洗棉织品5000吨，目前企业年产服装1 万套项目实际未投入生产，企业承诺今后也将不再生产，企业实际规模为年清洗棉织品5000吨）。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目地址、生产工艺、生产规模与环评及批复基本一致。目前企业年产服装1万套项目实际未投入生产，企业承诺今后也将不再生产，企业实际规模为年清洗棉织品5000吨；企业供热由杭州萧山锦江绿色能源有限公司提供，因此无环评中所提水煤浆锅炉废气的产生与排放，设备中减少一台水煤浆锅炉；同时项目场地内不设食堂，因此亦无环评中所提食堂油烟的产生与排放。较环评，污染物产生与排放量有所减少。

# 上述变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目产生的废水主要为棉织品清洗过程中产生的清洗废水和职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后与清洗废水一并经厂区内污水处理装置（二级生化+高效沉淀+高效过滤等处理工艺）处理后一部分回用，其余纳入市政污水管网送杭州萧山污水处理厂处理后达标排放，该污水处理设施由浙江省工业设计研究院和杭州宝洁环保科技有限公司设计并施工安装，废水处理能力为600t/d。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目供热由杭州萧山锦江绿色能源有限公司提供，因此无环评中所提水煤浆锅炉废气的产生与排放，同时项目场地内不设食堂，因此亦无环评中所提食堂油烟的产生与排放。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是连贯式洗衣机、压榨机、烘干机等生产设备和环保设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为干洗沉淀物（四氯乙烯）、污水处理站污泥和员工生活垃圾。

# 干洗沉淀物（四氯乙烯）企业收集后委托杭州立佳环境服务有限公司进行安全处置，污水处理站污泥和职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第0609004号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）环保设施处理效率

# 1. 废水

# 2020年6月13日-6月14日监测期间，污水处理设施对悬浮物的平均去除率为62.4%，对化学需氧量的平均去除率为77.6%，对氨氮的平均去除率为66.6%，对阴离子表面活性剂的平均去除率为60.1%，对石油类的平均去除率为76.6%，对动植物油类的平均去除率为75.1%。

# （二）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年6月13日-6月14日监测期间，杭州开元之江清洗连锁有限公司清洗废水处理设施出口中pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2. 噪声

根据监测结果，2020年6月13日-6月14日监测期间，杭州开元之江清洗连锁有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界北侧昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2 类标准要求；厂界西侧昼夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4 类标准要求。

2020年6月13日-6月14日监测期间，项目东侧民居昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准要求。

3. 固废

# 本项目产生的固废主要为干洗沉淀物（四氯乙烯）、污水处理站污泥和员工生活垃圾。

# 干洗沉淀物（四氯乙烯）企业收集后委托杭州立佳环境服务有限公司进行安全处置，污水处理站污泥和职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

4. 污染物排污总量

经核算，项目年排水量约25185吨，废水纳入市政污水管网，排放浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N 按5mg/L计，则CODCr排放总量为1.26t/a，NH3-N 排放总量为0.126t/a；CODCr 排放总量和NH3-N 排放总量符合环评总量CODCr3.07t/a、NH3-N 0.126t/a的要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，废水经厂区污水处理设施处理达标后纳管，项目无废气产生，厂界和敏感点噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州开元之江清洗连锁有限公司技改项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

# 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

# 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

# 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存间建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州开元之江清洗连锁有限公司

2020年6月29日