浙江宏扬纺织科技有限公司年产2.5万吨高档混纺纱项目

竣工环境保护验收意见

2020年7月7日，浙江宏扬纺织科技有限公司根据《浙江宏扬纺织科技有限公司年产2.5万吨高档混纺纱项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目分两个厂区，分别位于杭州市萧山区瓜沥镇友谊路1910号和友谊路2180号。

建设内容及建设规模：年产2.5万吨高档混纺纱（其中1910号厂区1.3万吨、2180号厂区1.2万吨）。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 浙江宏扬纺织科技有限公司成立于2019年08月06日，注册地位于萧山区瓜沥镇大池娄村，主要从事纺织品及纺织原料、服装的经销。

# 企业因发展需要，利用位于杭州市萧山区瓜沥镇友谊路1910号、瓜沥镇友谊路2180号所属的工业用房，面积112375.52平方米，属合法建筑，总投资36000万元，购置涡流纺机、并条机、梳棉机、倍捻机等生产设备，实施年产2.5万吨高档混纺纱项目。

# 该项目为新建项目，2020年05月企业委托浙江清雨环保工程技术有限公司为该新建项目编制了《浙江宏扬纺织科技有限公司年产2.5万吨高档混纺纱项目环境影响报告表》，2020 年06月18日，该项目通过杭州市生态环境局萧山分局审批，详见萧环建[2020]111号《关于浙江宏扬纺织科技有限公司年产2.5万吨高档混纺纱项目环境影响报告表审查意见的函》，项目审批内容为年产高档混纺纱25000吨（其中1910号厂区13000吨、2180号厂区12000吨）。

# 项目自2020年6月开始建设，2020年6月建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资36000万元，环保投资280万元，占实际总投资的0.78%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]111号文项目，即浙江宏扬纺织科技有限公司年产2.5万吨高档混纺纱项目。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目地址、生产工艺、生产规模与环评及批复基本一致。无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目两个厂区内无生产性废水的产生与排放，外排的废水主要为生活污水。友谊路2180号厂区内设有职工食堂，产生的生活污水经隔油池+化粪池预处理；友谊路1910号厂区职工生活污水经化粪池预处理。两个厂区内产生的各类生活污水经预处理后纳入村级污水管网。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目产生的废气为主要为梳棉、并条、纺纱过程中产生的纤维尘以及友谊路2180号厂区内职工食堂产生的油烟废气。

# 梳棉、并条、纺纱车间相对密闭，生产过程中产生的纤维尘经蜂窝式滤尘设备收集处理后车间内逸散；企业在食堂厨房灶台上方设置集气罩，产生的油烟废气统一收集后经2套油烟净化器净化处理后分别引至屋顶排放。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是梳棉机、并条机、粗纱机、细纱机、络筒机等生产设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固体废物主要为梳棉过程中产生的杂质；废气处理过程中收集的纤维尘；检验过程中产生的废纱以及职工生活垃圾。

# 梳棉过程中产生的杂质、废气处理过程中收集的纤维尘以及检验过程中产生的废纱企业集中收集后出售给物资利用公司综合利用；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第 0618001 号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年06月22日-06月23日监测期间，友谊路2180号厂区和友谊路1910号厂区生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值要求。

2. 废气

（1）有组织废气

2020年06月22日-06月23日监测期间，1 号、2 号油烟废气排放口中油烟排放浓度均符合《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求。

（2）无组织废气

2020年06月22日-06月23日监测期间，瓜沥镇友谊路1910号厂区和瓜沥镇友谊路2180号厂区无组织废气各监测点中颗粒物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年06月22日-06月23日监测期间，友谊路2180号厂区和友谊路1910号厂区厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

4. 固废

# 本项目产生的梳棉过程中产生的杂质、废气处理过程中收集的纤维尘以及检验过程中产生的废纱企业集中收集后出售给物资利用公司综合利用；职工生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算，项目年生活污水排放量约9600 吨（其中瓜沥镇友谊路1910号厂区4320t/a；瓜沥镇友谊路2180号厂区5280t/a），最终排外环境浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.48t/a，NH3-N排放总量为0.048t/a，与环评预估值相符，企业只有生活污水，该项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理达标后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

浙江宏扬纺织科技有限公司年产2.5万吨高档混纺纱项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

# 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

# 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

# 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

浙江宏扬纺织科技有限公司

2020年7月7日