杭州川禾机械有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2020年9月1日，杭州川禾机械有限公司根据《杭州川禾机械有限公司年产机床640台项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区红山农场（红泰六路696号）。

建设内容及建设规模：年产机床640台。

# （二）建设过程及环保审批情况

杭州川禾机械有限公司于 2008 年 12 月 31 日通过杭州市萧山区环境保护局《关

于杭州川禾机械有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建 [2008]2026 号），项目审批地址在萧山区闻堰镇闻兴村，审批内容为年产五金机械配件50万件、数控车床 40 台；于2014年7月16日通过杭州市萧山区环境保护局《关于杭州川禾机械有限公司迁扩建项目环境影响报告表审查意见的函》(萧环建 [2014]1183 号)，项目审批地址为 73021 部队农副业基地，审批内容为年生产五金机械配件80万件（新增30万件）、数控车床300 台（新增 260 台）；于2015年3月31日通过杭州市萧山区环境保护局《关于杭州川禾机械有限公司建设项目环境保护设 施竣工验收意见的函》（萧环验[2015]63 号），验收内容为年产五金机械配件80万件、数控机床300台。公司现因发展需要，拟搬迁至萧山区红山农场（红泰六路 696 号），租用杭州锻压机床有限公司所属的工业用房，面积 2750 平方米，属合法建筑，实施年产机床 640 台建设项目。企业于2020年7月委托由杭州梅海环保科技有限公司编制《杭州川禾机械有限公司年产机床640台项目环境影响报告表》并通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]181号），审批内容为：年产机床640台/年。

# 项目自2020年7月开始建设，2020年8月建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资350万元，环保投资3.5万元，占实际总投资的1.0%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]181号）文项目，即年生产机床640台/年。

# 二、工程变动情况

根据企业提供的资料与现场调查，本项目地址、生产规模、生产设备等与环评基本一致。主要变动包括：环评中生产设备数控车床为10台，现有20台；增加了床身、防护罩、电子元器等数控车床配件650套/年，用来组装到机床。新增的原辅材料的加入并未改变生产工艺及废水和废气的污染物的量，只带入了噪声和一定量的固废，带入的噪声贡献值很小，且新增的固废合规处置。

上述变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目用水主要为员工生活用水，有员工50人，不设食堂和宿舍。企业员工产生的生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业的控制指标）后纳入市政管网至城市污水处理厂集中处理。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目生产过程中基本未产生废气。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要为普车、摇臂钻、锯床运行等生产设备工作产生的机械噪声。企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、生产过程中关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为边角料、废切削液、不合格的配件和生活垃圾。企业已分类收集并设专门场地存放各类固废，一般固废与危废分类存放。

# 生产过程中产生的边角料收集后由物资公司进行回收利用；废切削液收集后由杭州杭新固体废物处置有限公司处置；不合格的配件收集后由供货商回收处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第0810001号，监测期间环境保护设施调试效果如下。

1. 废水

# 根据监测结果， 2020年08月12日、08月13日监测期间，企业污水排放口排放的废水中：pH值范围、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油类的监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4中的三级排放标准；其中，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准限值》DB 33/887-2013表1中的间接排放限值要求。

2. 噪声

# 根据监测结果，2020年08月12日、08月13日监测期间，企业厂界西南侧、厂界西北侧昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

- 固废

# 本项目产生的固体废弃物主要为边角料、废切削液、不合格的配件和生活垃圾。

# 生产过程中产生的边角料收集后由物资公司进行回收利用；废切削液收集后由杭州杭新固体废物处置有限公司处置；不合格的配件收集后由供货商回收处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

- 污染物排污总量

# 经核算，本项目年排水量约758吨，排放浓度CODcr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.0379t/a，NH3-N排放总量为0.0038t/a，	均低于环评预测排放总量CODCr0.0516t/a，NH3-N 0.0052t/a要求。该项目CODCr、NH3-N无需区域替代削减。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网至城市污水处理厂处理，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州川禾机械有限公司建设项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

# 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

# 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

# 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州川禾机械有限公司

2020年9月1日