杭州斯思化纤有限公司（原杭州萧山坎山镇国峰化纤厂）新建项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月9日，杭州斯思化纤有限公司根据《杭州斯思化纤有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区坎山镇甘露亭村。

建设内容及建设规模：年化纤加弹10000 吨。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 杭州斯思化纤有限公司成立于2001 年11 月，位于杭州市萧山区坎山镇甘露亭村，企业原名杭州萧山坎山镇国峰化纤厂，后经核准同意变更企业名称为杭州斯思化纤有限公司（2014年10月21日）。项目投资30万人民币，占地1400m2，主要从事加工化纤加弹。

# 企业于2010年9月委托杭州环境保护有限公司编制了《杭州萧山坎山镇国峰化纤厂新建项目环境影响报告表》，并于2010年10月9日通过了原杭州市萧山区环境保护局审批（萧环建[2010]2311号），审批内容为年化纤加弹10000 吨。

# 项目自2010年10月开始建设，2011年6月项目建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资200万元，环保投资10万元，占实际总投资的5.0%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为原杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2010]2311号文项目，即杭州斯思化纤有限公司新建项目（年化纤加弹10000 吨）。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目地址、生产规模、生产设备等与环评基本一致。环评要求加弹废气经设备配带吸烟装置收集后，经水分分离装置分离后高空排放，目前实际为废气经设备配带的吸烟装置收集至“高压静电除油”装置处理后高空排放。上述变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目主要为生活污水，无生产废水产生。职工生活产生的生活污水经化粪池预处理后，委托定期清运。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为加弹油剂废气，油剂废气经设备配带的吸烟装置收集至“高压静电除油”处理后经15m排气筒高空排放。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是加弹机等生产设备和废气处理风机等运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、加装减振基础、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为废丝、废包装、废油剂、废油桶、废抹布和生活垃圾。

# 生产过程中产生的废丝、废包装收集后由物资回收公司回收综合利用；废抹布（属于豁免危废）和生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置；废油剂、废油桶分类收集后委托杭新固体废物处置有限公司不定期安全处置。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第0810002 号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）环保设施处理效率

# 1. 废气

# 2020 年8月25日-8月26日监测期间，加弹废气“高压静电除油”装置处理设施对非甲烷总烃的平均去除率为85.4%。

# （二）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果， 2020年8月25日-8月26日监测期间，生活污水排放口中pH、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准要求；其中，氨氮符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准限值》DB 33/887-2013表1中的间接排放限值要求。

# 2. 废气

# 根据监测结果， 2020年8月25日-8月26日监测期间，废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准排放限值要求。

# 2020年8月25日-8月26日监测期间，无组织废气各监测点中非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年8月25日-8月26日监测周期内，企业东、南、西、北各厂界昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2 类标准要求。

4. 固废

# 本项目产生的废丝、废包装收集后由物资回收公司回收综合利用；废抹布（属于豁免危废）和生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置；废油剂、废油桶分类收集后委托杭新固体废物处置有限公司不定期安全处置。

5. 污染物排污总量

经核算，项目年排水量约120 吨，CODCr排放总量为0.006t/a，NH3-N 排放总量为0.0006t/a，企业只有生活污水，无总量控制要求；项目VOCs（以非甲烷总烃计）0.091t/a，由于环评时间较早，无VOCs总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后委托清运，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州斯思化纤有限公司新建项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

# 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

# 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

# 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州斯思化纤有限公司

2020年9月9日