杭州大园永鑫化纤有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2020年9月17日，杭州大园永鑫化纤有限公司根据《杭州大园永鑫化纤有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇沙田头村。

建设内容及建设规模：年产DTY丝1万吨。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 杭州大园永鑫化纤有限公司位于杭州市萧山区瓜沥镇沙田头村，租用法人王永全所有的闲置厂房，并购置加弹机、打包机等设备从事DTY丝的加工及经销。

# 企业于2018年12月委托浙江清雨环保工程技术有限公司编制了《杭州大园永鑫化纤有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2019年1月18日通过了原杭州市萧山区环境保护局审批（萧环建[2019]29号），审批内容为：年产DTY丝1万吨。

# 项目自2019年1月开始建设，2019年6月项目建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资100万元，环保投资5万元，占实际总投资的5%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为原杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2019]29号文项目，即杭州大园永鑫化纤有限公司建设项目（年产DTY丝1万吨）。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目地址、生产规模等与环评基本一致。生产设备中少了3台倒纱机，加弹机数量与环评一致，所以总产能不变。

# 上述变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。本项目职工生活产生的生活污水经化粪池预处理后委托村委清运处置。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为油剂废气和热媒废气。

# POY丝在加弹过程中产生的油剂废气收集后通过高压静电油烟净化处理设施处理后经15m排气筒高空排放；导热油加热过程中产生少量可能泄漏的热媒废气，呈无组织排放，一般情况下不会泄漏。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是加弹机、空压机、打包机、倒纱机等生产设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为废丝、废抹布、收集的废油剂、废导热油、废油剂桶、生活垃圾。

# 生产过程中产生的废丝收集后由物资回收公司回收利用；废油剂、废导热油分类收集后由杭州杭新固体废物处置有限公司处置；废油剂桶收集后由供应商回收处置；职工生活产生的生活垃圾和废抹布收集后委托环卫部门清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第0826002号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）环保设施处理效率

# 1. 废气

# 2020年8月29日-8月30日监测期间，加弹废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为85.8%。

# （二）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年8月29日-8月30日监测期间，生活污水口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。

# 2. 废气

# 根据监测结果，2020年8月29日-8月30日监测期间，加弹废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。

# 无组织废气各监测点中非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年8月29日-8月30日监测周期内，杭州大园永鑫化纤有限公司厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求（东侧紧邻其他企业）。

4. 固废

# 本项目产生的废丝收集后由物资回收公司回收利用；废油剂、废导热油分类收集后由杭州杭新固体废物处置有限公司处置；废油剂桶收集后由供应商回收处置；职工生活产生的生活垃圾和废抹布收集后委托环卫部门清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算，VOCs排放量为0.180t/a，小于环评建议总量0.214t/a，符合总量控制要求。

项目年排水量约320吨，生活废水委托清运处置，最终排放浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.016t/a，NH3-N排放总量为0.002t/a，均小于环评建议总量CODCr0.036t/a，NH3-N0.005t/a排放要求。企业只有生活污水，该项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经化粪池预处理后委托清运，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州大园永鑫化纤有限公司建设项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

# 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

# 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

# 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州大园永鑫化纤有限公司

2020年9月17日