杭州钱江链传动有限公司年产链条150万米零土地技改项目

竣工环境保护验收意见

2020年10月26日，杭州钱江链传动有限公司根据《杭州钱江链传动有限公司年产链条150万米零土地技改项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区宁围街道钱江农场一分场。

建设内容及建设规模：年生产链条150 万米。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 杭州钱江链传动有限公司成立于1996年8月，位于杭州市萧山区宁围街道钱江农场一分场，企业于2014年10月27日通过杭州市萧山区环境保护局的审批《关于杭州钱江链传动有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2014]1832号），审批内容为年产链条150万米、塑料制品20吨；又于2016年5月在杭州市萧山区环境保护局对《杭州钱江链传动有限公司建设项目补充说明》进行备案，备案内容为对废水的排放去向进行调整，由原审批项目生产废水经混凝沉淀后循环利用，不外排；生活污水经地埋式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后排放调整为生产废水、生活污水分别经混凝沉淀、化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的3级标准后纳管排放。

# 企业因发展需要，对产业进行重新布局，淘汰塑料制品的生产。同时，为提高生产效率，淘汰部分老旧设备，新增无芯磨床、自动装配机、自动四方铆头机等设备，建设年产链条150 万米的生产力。本项目为技改项目，2019年9月企业委托杭州梅海环保科技有限公司为该项目编制了《杭州钱江链传动有限公司年产链条150万米零土地技改项目环境影响报告表》，2020年9月28日该项目通过杭州市生态环境局萧山分局备案（萧环备[2020]61号），审批内容为年生产链条150万米。

# 本项目自2020年9月开始建设，2020年10月项目建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资800万元，环保投资32万元，占实际总投资的4.0%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局备案的萧环备[2020]61号文项目（含萧环建[2014]1832号已实施部分），即杭州钱江链传动有限公司年产链条150万米零土地技改项目。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目的项目性质、生产工艺、生产规模、建设地点与环评及批复基本一致，企业强化了淬火油烟的处理措施，由环评的“旋流板喷淋塔”喷淋吸收工艺改为“高压静电油烟净化器+水喷淋+活性炭吸附+水喷淋”，并将经布袋除尘后的抛丸粉尘接入最后一级水喷淋装置处理后一并高空排放，并在固废产生中增加了废活性炭。

# 上述变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目外排的主要为清洗废水和职工生活污水。清洗废水经混凝沉淀预处理达标后纳入市政污水管网；职工生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送杭州萧山污水处理有限公司处理后达标排放。废气处理喷淋水循环使用，废油定期清理作为危废处置。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目废气主要为渗碳工段废气、淬火油烟废气以及抛丸粉尘。

# （1）渗碳工段废气

# 本项目渗碳在电阻炉内进行，电阻炉为密闭，以甲醇、煤油作为渗碳剂，企业在电阻炉上方设置集气罩，产生的有机废气经集中收集由一套水喷淋废气处理设施处理后，尾气通过15m高排气筒高空排放；

# （2）淬火油烟

# 本项目淬火过程产生淬火油烟废气，企业在网带炉上方设置集气罩，产生的淬火油烟废气经集中收集由“高压静电油烟净化器+水喷淋+活性炭吸附+水喷淋”设施净化处理后，尾气通过15m高排气筒高空排放；

# （3）抛丸粉尘

# 本项目生产过程中会产生抛丸粉尘，粉尘经抛丸机自带的布袋除尘装置处理后尾气并入淬火工序废气排气筒，经水喷淋装置处理后，通过15m高排气筒高空排放。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是冲床、磨床、钻床、抛丸机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗、夜间不生产等措施来达到隔声降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固废主要为钢材边角料、废乳化液、废矿物油、淬火底泥、污水处理污泥、废活性炭以及员工生活垃圾。

# 钢材边角料企业统一收集后出售给物资利用公司回收利用；废乳化液、废矿物油收集后委托杭州大地海洋环保股份有限公司进行安全处置；淬火底泥、污水处理污泥、废活性炭收集后委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门清运。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第1012001 号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）环保设施处理效率

# 1. 废气

# 2020年10月15日-10月16日监测期间，渗碳工段废气处理设施（水喷淋）对非甲烷总烃的平均去除率为79.4%；淬火油烟废气处理设施（高压静电油烟净化器+水喷淋+活性炭吸附+水喷淋）对非甲烷总烃的平均去除率为81.1%。

# 2. 废水

# 2020年10月15日-10月16日监测期间，污水处理设施对悬浮物的平均去除率为79.9%，对化学需氧量的平均去除率为88.2%，对氨氮的平均去除率为70.5%。

# （二）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年10月15日-10月16日监测期间，杭州钱江链传动有限公司生活污水排放口中pH 值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

# 2020年10月15日-10月16日监测期间，杭州钱江链传动有限公司生产废水排放口中pH 值、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中限值要求。

# 2. 废气

# 根据监测结果，2020年10月15日-10月16日监测期间，渗碳工段废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准排放限值要求；淬火油烟废气（含抛丸粉尘）处理设施出口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准排放限值要求。

# 2020年10月15日-10月16日监测期间内，厂界无组织废气各监测点中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准中的相关标准限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年10月15日-10月16日监测周期内，杭州钱江链传动有限公司厂界南、厂界西昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2 类标准要求；厂界北昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4 类标准要求。

2020年10月15日-10月16日监测周期内，本项目西侧居民点昼间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准要求。

4. 固废

# 本项目产生的固废主要为钢材边角料、废乳化液、废矿物油、淬火底泥、污水处理污泥、废活性炭以及员工生活垃圾。

# 钢材边角料企业统一收集后出售给物资利用公司回收利用；废乳化液、废矿物油收集后委托杭州大地海洋环保股份有限公司进行安全处置；淬火底泥、污水处理污泥、废活性炭收集后委托浙江金泰莱环保科技有限公司进行安全处置；职工生活垃圾委托当地环卫部门清运。

5. 污染物排污总量

经核算，企业VOCs（非甲烷总烃计）排放总量为0.0459t/a；颗粒物排放总量为0.06t/a。项目年排废水量约1280吨（其中生产废水80t/a、生活污水1200t/a），最终外排环境浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.064t/a，NH3-N排放总量为0.0060t/a。符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，废水经预处理达标后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界和敏感点噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州钱江链传动有限公司年产链条150万米零土地技改项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

# 1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

# 2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。

# 3. 完善各项环境保护管理制度，健全各类环境保护台账，规范危险废物暂存库建设，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

4. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，完善竣工环保验收档案资料，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州钱江链传动有限公司

2020年10月26日