杭州万观科技有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2020年11月19日，建设单位杭州万观科技有限公司根据《杭州万观科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春江路1号。

建设内容及建设规模：年产超疏水填料F-POSS 50kg/a、超疏水喷涂液100kg/a。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 杭州万观科技有限公司成立于2019年2月，位于杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块春江路1号。萧山科技城管理局将杭州市萧山区春江路1号天诚药业4号楼5楼建筑面积为600m2，无偿给予该企业用于办公场地及实验室研发。企业购置分散机、乳化机、搅拌反应机等设备从事纳米“超双疏”抗菌防腐新材料的研发（注：项目研发过程中企业不得进行中试或者工业化生产，且项目研发周期预计为3年）。

# 企业于2019年7月委托由煤科集团杭州环保研究院有限公司编制了《杭州万观科技有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2019年9月18日通过了原杭州市萧山区环境保护局审批（萧环建[2019]326号），审批内容为：年产超疏水填料F-POSS 50kg/a、超疏水喷涂液100kg/a。

# 本项目自2019年9月开始建设，2019年12月项目建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资1000万元，环保投资12万元，占实际总投资的1.2%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为原杭州市萧山区环境保护局审批的萧环建[2019]326号文项目，即杭州万观科技有限公司建设项目（年产超疏水填料F-POSS 50kg/a、超疏水喷涂液100kg/a）。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目性质、生产工艺、生产规模、建设地点与环评及批复基本一致，无重大变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目主要为喷淋塔废水、实验室清洗废水、实验室拖地废水、生活污水。

# 实验室器材清洗过程中产生清洗废水、拖地废水和废气处理设施喷淋塔更换下的废水收集后经由天诚药业的污水处理设施后纳管排放；职工生活产生的生活污水经化粪池处理后纳管排放（注：实验器材清洗过程中的初道水作为危废处置）。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为实验废气。

# 本项目在实验过程中挥发的废气收集后通过水喷淋塔处理后经20m管道高空排放（注；实验均在通风柜内实施）。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是搅拌机、研磨机、实验室风机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为废枪头、手套、废试剂包装桶/瓶、实验室废液、废包装袋、生活垃圾。

# 实验过程中产生的废枪头、手套、废试剂包装桶/瓶、实验室废液收集后由杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾和废包装袋收集后委托环卫部门清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第11040001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）环保设施处理效率

# 1. 废气

# 2020年11月9日-11月10日监测期间，实验废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为77.8%。

# （二）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年11月9日-11月10日监测期间，废水总排口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。

# 2. 废气

# 根据监测结果，2020年11月9日-11月10日监测期间，实验室废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。

# 2020年11月9日-11月10日监测期间，无组织废气各监测点中非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年11月9日-11月10日监测周期内，杭州万观科技有限公司厂界南、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求（注：厂界东侧和厂界西侧紧邻其他企业）。

4. 固废

# 本项目产生的实验过程中产生的废枪头、手套、废试剂包装桶/瓶、实验室废液收集后由杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾和废包装袋收集后委托环卫部门清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算：VOCs排放量为16.54kg/a，小于环评预估值。

项目年排水量约140吨，废水纳管处置，排放浓度CODCr按50mg/L计，NH3-N按2.5mg/L计，则CODCr排放总量为0.007t/a，NH3-N排放总量为0.0003t/a，均小于环评预估值。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，废水经处理达标后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州万观科技有限公司建设项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

1. 完善企业环保管理制度，加强厂区环境管理，规范环保标识标牌，落实专人负责环保管理。

2. 加强日常运行维护管理，确保环境保护设施稳定长期达标运行，完善设施运行管理与维护保养等管理台账。

3. 规范危险废物暂存间建设，建立申报登记、处置台账管理等制度，确保危废安全处置。

4. 进一步完善验收监测报告内容编制，并按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州万观科技有限公司

2020年11月19日