杭州康迪装饰有限公司年产智能家居6000套、免漆板6万张、封边条1000吨迁扩建项目竣工环境保护验收意见

2020年11月21日，建设单位杭州康迪装饰有限公司根据《杭州康迪装饰有限公司年产智能家居6000套、免漆板6万张、封边条1000吨迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区瓜沥镇前兴村。

建设内容及建设规模：年产智能家居6000套、免漆板6万张、封边条1000吨。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 杭州康迪装饰有限公司（原名：杭州康迪装饰门业有限公司）成立于2006年1月23日，地位于萧山区瓜沥镇前兴村，主要从事板材的生产加工与销售。公司已于2017年1月12日通过原杭州市萧山区环境保护局《关于杭州康迪装饰门业有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》（萧环建[2017]135号），审批内容为年产木门2.5万扇、线条20万米、板材5万张，未验收。

# 2020年公司搬迁至杭州市萧山区瓜沥镇前兴村自有面积为7000m2工业厂房，属合法建筑。公司利用此次搬迁契机，优化产品结构，新引进挤塑机、印刷机、开料机、封边机、包覆机、热压机等生产设备，产品调整为年产智能家具6000 套、免漆板6万张、封边条1000吨。

# 企业于2020年10月委托由杭州梅海环保科技有限公司编制了《杭州康迪装饰有限公司年产智能家居6000套、免漆板6万张、封边条1000吨迁扩建项目环境影响报告表》，并通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]280号），审批内容为年产智能家具6000 套、免漆板6万张、封边条1000吨。

# 本项目自2020年11月开始建设，2020年11月项目建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目总投资800万元，环保投资14万元，占实际总投资的1.75%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局审批的萧环建[2020]280号文项目，即杭州康迪装饰有限公司年产智能家居6000套、免漆板6万张、封边条1000吨迁扩建项目。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目性质、生产工艺、生产规模、生产地址与环评及批复基本一致。环评中开料、打孔过程产生的粉尘收集后经布袋除尘处理后高空排放，实际产生的粉尘经布袋除尘器收集处理后车间内逸散，厂界颗粒物无组织浓度达标。

# 上述变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目主要为冷却水和生活污水。

# 本项目职工生活产生的生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。冷却水循环使用并定期添加，不外排。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为投料粉尘、造粒废气、挤塑废气、胶水废气、油墨废气、覆膜废气、天然气燃烧废气及粉尘。

# 原料在投放过程中产生的投料粉尘收集后通过“布袋除尘设施”处理后经15m管道高空排放；塑料粒子挤塑过程产生的挤塑废气、涂热熔胶过程产生的胶水废气、印刷加工过程产生的印刷废气、免漆板覆膜过程中产生的覆膜废气、造粒过程产生的造粒废气收集后一并通过“活性炭+UV光催化”处理后经15m管道高空排放；项目模具加热利用天然气燃烧加热产生的燃气废气经15m管道高空排放（注：共两套，一用一备）；开料、打孔过程中粉尘产生量较少，经布袋除尘器收集处理后车间内逸散。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是混料机、造粒机、风机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为塑料边角料、废胶桶、废油墨桶、废膜、木材边角料、废活性炭、收集的粉尘、生活垃圾。

# 生产过程中产生的木材边角料、收集的粉尘、废膜收集后由物资公司回收利用；塑料边角料收集后回用于生产；废胶桶、废油墨桶、废活性炭收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。企业已建有一间危废暂存库。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第1110001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）环保设施处理效率

# 1. 废气

# 2020年11月12日-11月13日监测期间，有机废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为78.6%；布袋除尘处理设施对颗粒物平均去除率为85.8%。

# （二）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年11月12日-11月13日监测期间，生活污水排放口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。

# 2. 废气

# 根据监测结果，2020年11月12日-11月13日监测期间，1#天然气燃烧废气排放口中颗粒物、二氧化硫、二氧化氮排放浓度均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中规定的排放限值要求；烟气黑度排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的特别排放限值要求。

# 2020年11月12日-11月13日监测期间，2#天然气燃烧废气排放口中颗粒物、二氧化硫、二氧化氮排放浓度均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中规定的排放限值要求；烟气黑度排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3规定的特别排放限值要求。

# 2020年11月12日-11月13日监测期间，有机废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放限值要求。

# 2020年11月12日-11月13日监测期间，投料废气处理设施出口中颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物二级排放限值要求。

# 2020年11月12日-11月13日监测期间，厂内废气非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。无组织废气各监测点颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年11月12日-11月13日监测周期内，杭州康迪装饰有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

4. 固废

# 生产过程中产生的木材边角料、收集的粉尘、废膜收集后由物资公司回收利用；塑料边角料收集后回用于生产；废胶桶、废油墨桶、废活性炭收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

5. 污染物排污总量

经核算：二氧化硫排放量为0.001t/a、氮氧化物排放量为0.085t/a、粉尘排放量为0.035t/a、VOCs排放量为0.097t/a，小于环评预估值。

项目年生活污水排放量约400吨（化粪池预处理后纳管排放），排放浓度CODcr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.02t/a，NH3-N排放总量为0.002t/a。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，生活污水经预处理后纳入管网，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

杭州康迪装饰有限公司年产智能家居6000套、免漆板6万张、封边条1000吨迁扩建项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

# 七、后续要求

1. 完善企业环保管理制度，加强厂区环境管理，规范环保标识标牌，落实专人负责环保管理。

2. 加强日常运行维护管理，确保环境保护设施稳定长期达标运行，完善设施运行管理与维护保养等管理台账。

3. 规范危险废物暂存间建设，建立申报登记、处置台账管理等制度，确保危废安全处置。

4. 进一步完善验收监测报告内容编制，并按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州康迪装饰有限公司

2020年11月21日