浙江金凯汽车销售服务有限公司新建项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月4日，建设单位浙江金凯汽车销售服务有限公司根据《浙江金凯汽车销售服务有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市萧山区北干街道萧杭公路651号。

建设内容及建设规模：维修车辆5800台/a（其中喷涂车辆 1100台/a）、清洗车辆8000台/a（含维修车辆、新车及保养车辆）。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 浙江金凯汽车销售服务有限公司成立于2006年10月，是一家集“整车销售、汽车维修、配件销售、技咨询”四位一体的现代汽车4S店。企业租赁浙农控股集团有限公司所属的厂房，厂址位于杭州市萧山区北干街道萧杭公路651号，主要设有销售大厅、钣金车间、烤漆房、洗车棚等。

# 企业并于2020年9月委托由杭州忠信环保科技有限公司编制《浙江金凯汽车销售服务有限公司新建项目环境影响报告表》并通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]330号），审批内容为：维修车辆5800台/a（其中喷涂车辆 1100台/a）、清洗车辆8000台/a（含维修车辆、新车及保养车辆）。

# 本项目自2020年11月开始建设，2020年11月项目建设完成，并投入生产。

# （三）投资情况

建设项目实际总投资1000万元，其中环保投资12.5万元，占实际总投资的1.25%。

# （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市生态环境局萧山分局的萧环建[2020]330号文项目，即浙江金凯汽车销售服务有限公司新建项目（维修车辆5800台/a、清洗车辆8000台/a）。

# 二、工程变动情况

# 根据企业提供的资料与现场调查，本项目性质和建设地点、生产工艺、生产规模与环评及批复基本一致。环评要求洗车废水经隔油池沉淀池处理后纳管排放，实际为经沉淀槽后纳管排放，废水污染物各项排放指标均达标。上述变动不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 根据现场踏勘，本项目主要为生活污水、洗车废水。

# 本项目职工生活产生的生活污水经化粪池预处理，洗车产生的洗车废水经沉淀槽预处理，上述经预处理后的废水一并纳管排放。

# （二）废气

# 根据现场踏勘，本项目产生的废气主要为焊接烟尘、打磨粉尘、油漆废气。

# 本项目腻子打磨过程中产生的打磨粉尘经滤芯式除尘柜收集后在车间内逸散；焊接工作过程中产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后在车间内逸散；喷烤漆加工过程产生的油漆废气收集后通过“过滤棉+活性炭”废气处理设施后经15m管道高空排放。

# （三）噪声

# 根据现场踏勘，本项目噪声源主要是汽车维修过程、钻床、空气压缩机等设备运行产生的噪声，通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护、运行时关闭车间门窗等措施来达到隔声降噪效果。

# （四）固废

# 根据现场踏勘，本项目产生的固体废弃物主要为废汽车零部件、废电池、废机油、废刹车油、废液、废油漆桶、废报纸、废抹布、废活性炭、废过滤棉、洗车废水沉淀污泥、废滤芯、收集的粉尘和生活垃圾。

# 生产过程中产生的废汽车零部件、废滤芯、收集的粉尘分类收集后出售给物资回收公司回收处置；废电池、废机油、废刹车油、废液、废油漆桶、废报纸、废抹布、废活性炭、废过滤棉、洗车废水沉淀污泥分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

# 一般固废与危废分类存放，企业已设立了一间危废暂存间，用于存放危险废物。

# 四、环境保护设施调试效果

# 杭州希科检测技术有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（验收监测报告编号：希环监字（2020）第1120001号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

# （一）环保设施处理效率

# 1. 废气

# 2020年11月23日-11月24日监测期间，1#烤漆房废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为73.7%；2#烤漆房废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为75.6%。

# （二）污染物达标排放情况

1. 废水

# 根据监测结果，2020年11月23日-11月24日监测期间，生活污水和洗车废水排放口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂	、石油类排放浓度均符合《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中的间接排放标准限值要求。

# 2. 废气

# 根据监测结果，2020年11月23日-11月24日监测期间，1#烤漆房废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。

# 2020年11月23日-11月24日监测期间，2#烤漆房废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。

# 2020年11月23日-11月24日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

# 2020年11月23日-11月24日监测期间，厂内监测点中非甲烷总烃1小时平均排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内的特别排放限值要求。

3. 噪声

根据监测结果，2020年11月23日-11月24日监测周期内，浙江金凯汽车销售服务有限公司厂界西、厂界东昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。厂界南、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准要求。

4. 固废

# 生产过程中产生的废汽车零部件、废滤芯、收集的粉尘分类收集后出售给物资回收公司回收处置；废电池、废机油、废刹车油、废液、废油漆桶、废报纸、废抹布、废活性炭、废过滤棉、洗车废水沉淀污泥分类收集后委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。一般固废与危废分类存放，企业已设立了一间危废暂存间，用于存放危险废物。

5. 污染物排污总量

经核算： VOCs排放量为3.174kg/a，符合环评总量控制要求。

项目年排水量约1088吨，最终排环境量CODCr排放总量为0.054t/a，NH3-N排放总量为0.003t/a，与环评预估值相符。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，废水经预处理达标后纳管，有组织废气和无组织废气各污染物排放均符合相关标准限值要求，厂界噪声达标，固废做到资源化和无害化处理，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

# 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，浙江金凯汽车销售服务有限公司新建项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”和“排污许可”相关要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

# 七、后续要求

# 1. 完善企业环保管理制度，加强厂区环境管理，规范环保标识标牌，落实专人负责环保管理。

# 2. 加强日常运行维护管理，及时更换活性炭，确保环境保护设施稳定长期达标运行，完善设施运行管理与维护保养等管理台账。

# 3. 规范危险废物暂存间建设，建立申报登记、处置台账管理等制度，确保危废安全处置。

4. 进一步完善验收监测报告内容编制，并按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

浙江金凯汽车销售服务有限公司

2020年12月4日